## Slide 1
BOAS PRÁTICAS DE CORTE, LIXAMENTO E ESMERILHAMENTO

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação lecionada em PowerPoint aprenderá sobre:
Riscos para a saúde relacionados com processos industriais de alta energia, que podem causar exposição ao pó de sílica cristalina respirável (RCS), sendo este nocivo para a saúde.
Boas práticas a aplicar sempre que realiza corte, lixamento e esmerilhamento
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contextualização
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. É por esta razão que é importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica.
Esta formação providencia orientações para corte, lixamento e esmerilhamento de materiais que contêm sílica cristalina.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
Os processos de corte, lixamento e esmerilhamento podem ser controlados através das cinco principais técnicas de controlo do pó.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente fechado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
EPI (por exemplo, máscaras) protegem os trabalhadores do pó quando todas a outras medidas de controlo se tornam insuficientes ao controlo dos riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas pela água

## Slide 6
RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE
Esta atividade pode levantar muito pó
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?
Notes: Os processos de esvaziamento dos sacos e o manuseamento impróprio, dos sacos vazios, podem colocá-lo face a níveis significativos de exposição ao pó. É por esta razão que, boas práticas relacionadas com o esvaziamento de sacos devem ser cumpridas. É aconselhada a utilização de estações automáticas ou semiautomáticas para despejar os sacos pequenos.

## Slide 7
DE QUE FORMA É QUE OS PROCESSOS DE ALTA ENERGIA CRIAM RCS
O corte, lixamento e esmerilhamento são processos de alta energia, que podem criar muito pó quando realizados em certos materiais:
O pó resultante de muitos materiais industriais (por exemplo, o arenito) é perigoso; são necessárias medidas de controlo para reduzir a exposição ao pó.
O pó produzido pode conter sílica cristalina respirável (RCS), que quando inalada durante longos períodos de tempo pode causar silicose.

## Slide 8
FERRAMENTAS QUE FAZEM PÓ
Rebarbadora
Alicate de corte
Serra de corte
Cortadores de parede elétricos
Berbequins
Notes: O corte, lixamento e esmerilhamento são processos de alta energia que podem produzir quantidades de pó prejudiciais.

## Slide 9
ANTES DO CORTE, LIXAMENTO E ESMERILHAMENTO
Garanta que a área se encontra bem ventilada
Verifique se o equipamento apresenta quaisquer sinais de danos
Se estiver a utilizar um sistema de extração, garanta que o mesmo está a funcionar corretamente
Limpe as lajes e máquinas com água corrente
Notes: Existem várias medidas de proteção a tomar antes de iniciar um processo de alta energia. Estas reduzem a exposição ao pó e lesões desnecessárias.

## Slide 10
DURANTE O CORTE, LIXAMENTO E ESMERILHAMENTO
Se está a utilizar um processo humedecido, confirme se o abastecimento de água está adequado às suas necessidades
Utilize sempre proteção respiratória para atividades em que produz pó de forma intensiva
A utilização de maquinaria e ferramentas com abastecimento de água integrado reduz os níveis de pó de sílica.
Mantenha as portas de segurança fechadas, sempre que possível
Utilize a Ventilação de Exaustão Local (LEV) para capturar o pó de sílica na fonte e o transportar para longe da área de respiração (local de trabalho dos colaboradores).
Texto para o formador — Adicione informações extra relacionadas ao corte, lixamento e esmerilhamento relevantes para o contexto
Notes: Os processos humedecidos ajudam a reduzir o risco de exposição ao pó pois prendem as partículas suspensas na água. Caso o dispositivo tenha sido adaptado com um sistema de injeção de água, recomenda-se a utilização de processos humedecidos. O processo de fabrico a seco gera níveis altíssimos de pó de sílica - não utilize ferramentas secas!
O EPI deve ser colocado de acordo com as indicações dadas pela sinalização e pelo pictograma. Sempre que realize atividades com uma intensiva produção de pó deverá utilizar proteção respiratória.

## Slide 11
QUAIS OS PROCEDIMENTOS A SEGUIR E QUAIS OS QUE DEVE EVITAR NO CORTE, LIXAMENTO E ESMERILHAMENTO
CERTO
Utilize um sistema de extração de pó sempre que este esteja disponível
Beneficie de sistemas de ventilação sempre que esteja a trabalhar em espaços fechados
Utilize ferramentas com sistemas de injeção de água integrados para manter os níveis de pó baixos
Utilize os EPI nas áreas indicadas
ERRADO
Utilizar equipamentos com falhas ou danificados
Deixar os recipientes de extração de pó transbordar
Utilizar dispositivos em combinação com processos e equipamentos inadequados (por exemplo, processos humedecidos com um dispositivo que não suporta a infiltração de água)

## Slide 12
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação específico para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > do ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador "Novo Slide" na tabela acima.
Notes: *Nota para o formador* Considere acrescentar informação adicional específica ao respetivo contexto de trabalho.

## Slide 13
CONCLUSÃO
O corte, lixamento e esmerilhamento são processos de alta energia os quais geram muito pó.
Não se esqueça de:
Certificar-se de que o local se encontra bem ventilado
Utilizar ferramentas com sistemas de água integrados
Verificar se o equipamento apresenta quaisquer sinais de danos
Conclusões que ajudem à contextualização, a ser fornecidas pelo formador

## Slide 14
RECURSOS ADICIONAIS DE APRENDIZAGEM
Boas Práticas Para Aplicação de Corte a Seco Utilizando Rebarbadoras / Cortadores Elétricos de Parede (Ficha de Trabalho 2.1.14a)
Boas Práticas de Corte e Polimento de Materiais Cerâmicos e em Pedras (Ficha de Trabalho 2.2.7)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS