## Slide 1
ŠKOLENÍ O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH U MANIPULAČNÍCH A PŘEPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Jak se navrhují uzavřené manipulační a přepravní systémy, aby se zamezilo uvolňování dýchatelného krystalického oxidu křemičitého (RCS) na pracovišti při manipulaci s objemnými materiály
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení poskytuje pokyny k různým mechanickým a pneumatickým manipulačním a přepravním systémům pro interní přesuny produktů obsahujících krystalický oxid křemičitý, zejména pokud jsou suché.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
Manipulační a přepravní řešení využívají uzavřené systémy, co je jedna z pěti hlavních technik omezování prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Správné fungování tohoto zařízení má zásadní význam pro naši ochranu před RCS.
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?

## Slide 7
JAK UZAVŘENÉ SYSTÉMY POMÁHAJÍ SNÍŽIT EXPOZICI VŮČI RCS
Uzavřené systémy jsou neúčinnějším technickým opatřením pro omezování prašnosti. K přínosům patří:
Snížení/eliminace expozice vůči prachu
Rychlá, nákladově efektivní přeprava materiálů
Omezené riziko chyb lidského faktoru a úrazů
Notes: Přeprava materiálů obsahujících krystalický oxid křemičitý může vést k tomu, že se do vzduchu dostanou částečky prachu. Uzavřené systémy jsou neúčinnějším technickým opatřením pro omezování prašnosti (zapouzdření, uzavřený prostor).

## Slide 8
TYPY UZAVŘENÝCH PŘEPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
Šnekové dopravníky
Pásové dopravníky
Korečkové elevátory
Vibrační podávače
Text pro školitele – přidejte obrázek a informace o přepravních systémech relevantních pro váš pracovní kontext (připadá-li v to úvahu)
Notes: Přepravní systémy jsou typicky pneumatické (tj. fungují na stlačený plyn či vzduch), jelikož to je efektivnější možnost.
Pokud není uzavřený systém k dispozici, může být alternativou k plnému zavření namočení suchých materiálů.

## Slide 9
UZAVŘENÉ MANIPULAČNÍ SYSTÉMY – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Hledejte viditelné známky poškození, zejména v místech velkého opotřebení (např. ohyby)
Úniky odstraňujte okamžitě pomocí vysavače či mokrého čištění
Sledujte stav zařízení pro čištění dopravníkového pásu a dle potřeby je upravte
Informujte vedoucího pracoviště o možných únicích/problémech
Plánujte postup pro případ, že nastane závada. Určete například bezpečný způsob k odstranění překážek
CO NEDĚLAT
Nepřetěžujte manipulační systémy materiálem
Nepřevážejte předměty, které nejsou určeny pro uzavřený systém
Neprovádějte neoprávněné změny v systému. Obraťte se na příslušného specialistu.

## Slide 10
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek

## Slide 11
ZÁVĚR
Uzavřené přepravní systémy jsou nejlepším způsobem k řízení prašnosti při přepravě velkoobjemových materiálů.
Pamatujte:
Jsou-li uzavřené systémy k dispozici, používejte je
Kontrolujte, zda systémy nemají viditelné známky poškození
Závady oznamujte nadřízenému
Školitel může přidat kontextuální závěry

## Slide 12
DALŠÍ ZDROJE
Osvědčené postupy pro manipulační a přepravní systémy (list 2.1.11)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu