## Slide 1
BOAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PARA SISTEMAS DE MANUSEAMENTO FECHADOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação de PowerPoint aprenderá sobre:
Como é que os sistemas de manuseamento são concebidos, sistemas inteiramente fechados, para prevenir a libertação de pó de sílica cristalina respirável (RCS) na atmosfera do ambiente de trabalho e como os materiais a granel são movidos de um local para o outro
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contexto
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. É por esta razão que é importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica.
Esta formação fornece orientações sobre os diferentes sistemas mecânicos e pneumáticos de manipulação e transporte para o movimento interno de produtos, contendo sílica cristalina, em particular dos que se encontram secos.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
Os sistemas de manuseamento e de transporte servem-se dos sistemas fechados para fazer a gestão do pó, que constitui uma das cinco principais técnicas de controlo de pó.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente fechado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
EPI (por exemplo, máscaras) protegem os trabalhadores do pó quando todas a outras medidas de controlo se tornam insuficientes ao controlo dos riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas pela água

## Slide 6
RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE
O funcionamento correto deste equipamento é essencial para nos protegermos da RCS.
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?

## Slide 7
DE QUE FORMA É QUE OS SISTEMAS FECHADOS NOS AJUDAM A REDUZIR A EXPOSIÇÃO À RCS
Os sistemas fechados são os mais efetivos das medidas técnicas para controlo de pó. Os benefícios incluem:
Redução/eliminação da exposição ao pó
Transporte de materiais rápido e económico
Risco reduzido de erro humano e acidentes de trabalho
Notes: O transporte dos materiais que contêm sílica cristalina pode fazer com que partículas de pó fiquem suspensas no ar. A medida técnica mais eficaz para o controlo de pó é trabalhar em sistemas fechados (encapsulamento, local fechado).

## Slide 8
TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FECHADO
Rosca transportadora
Esteira transportadora
Elevador de canecas
Alimentadores vibratórios
Texto para o formador - Adicione uma imagem e informação sobre sistemas de transporte específicos ao contexto de trabalho (se aplicável)
Notes: Os sistemas de transporte são tipicamente pneumáticos (isto é, contendo ou operados por gás ou ar sob pressão), uma vez que são mais eficientes.
Se não estiver disponível um sistema de transporte fechado, é possível molhar os materiais secos em alternativa ao recinto fechado.

## Slide 9
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER EM SISTEMAS DE MANUSEAMENTO FECHADOS
CERTO
Verificar se existem quaisquer sinais de danos visíveis, especialmente nos pontos de desgaste (por exemplo, curvaturas)
Limpar os derramamentos de imediato utilizando métodos de limpeza a vácuo ou humedecida
Verificar o estado dos dispositivos de limpeza das esteiras transportadoras e ajustá-las conforme seja necessário
Informe o seu supervisor do local de quaisquer eventuais derrames/problemas
Planeie e esteja preparado para potenciais situações excecionais. Por exemplo, tenha em mente uma solução segura para limpar bloqueios
ERRADO
Deixar transbordar os sistemas de manuseamento de materiais
Transportar objetos que não se destinam a ser transportados no sistema fechado
Fazer alterações ao sistema sem autorização. Deve sim recorrer a um especialista competente.

## Slide 10
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação específico para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > do ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador "Novo Slide" na tabela acima.

## Slide 11
CONCLUSÃO
Os sistemas de transporte fechados são a melhor forma de controlar o pó quando os materiais a granel estão em trânsito.
Não se esqueça de:
Utilizar sistemas fechados sempre que estes estejam disponíveis
Verificar se o sistema apresenta quaisquer sinais de danos
Comunicar as falhas ao seu supervisor
Conclusões que ajudem à contextualização, a ser fornecidas pelo formador

## Slide 12
RECURSOS ADICIONAIS DE APRENDIZAGEM
Boas Práticas de Manuseamento de Sistemas de Transporte (Ficha de Trabalho 2.1.11)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS