## Slide 1
RESPIRABILNA KRZEMIONKA KRYSTALICZNA – WPROWADZENIE OGÓLNE

## Slide 2
UWAGA
Niniejsza prezentacja szkoleniowa ma charakter doradczy i zawiera treści informacyjne. Przedstawione w niej informacje nie stanowią norm ani przepisów. Nie tworzą one także nowych zobowiązań ani nie zmieniają zobowiązań już istniejących, wynikających z przepisów i polityki zdrowotnej.
Notes: INFORMACJA O DOZWOLONYM UŻYTKU: Niniejszy dokument może zawierać materiały chronione prawami autorskimi, których użycie nie zawsze zostało konkretnie zatwierdzone przez właściciela praw autorskich. Materiały takie są przez nas udostępniane w ramach naszych działań nad poprawą zrozumienia zagrożeń związanych z respirabilną krzemionką krystaliczną (RKK).

## Slide 3
WSTĘP (DLA INSTRUKTORA)
NEPSI przygotował zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na etapie szkoleniowym procesu wdrażania Dobrych praktyk NEPSI.
Każda z prezentacji szkoleniowych omawia temat istotny dla pracowników wszystkich branż stosujących materiały zawierające krzemionkę krystaliczną. Prezentacje zawierają informacje o związanych z danym tematem zagrożeniach wynikających z narażenia na pył, jak również dobre praktyki i dostępne środki umożliwiające ograniczanie tych zagrożeń. Szkolenie ma na celu zapewnienie informacji i wiedzy pracownikom, aby mogli skutecznie stosować środki kontroli i ograniczać narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.
Zgodnie z potrzebami prosimy uzupełnić tę prezentację o dodatkowe informacje na pustych slajdach i w polach tekstowych do tego przeznaczonych.

## Slide 4
WSTĘP
Zdobycie wiedzy na temat tego, jak się chronić przez zagrożeniami związanymi z pracą, to priorytet.
Niniejsze szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat:
Miejsc występowania krzemionki krystalicznej
Działań wytwarzających respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK)
Zagrożeń związanych z RKK
Sposobów kontroli RKK w miejscu pracy
Notes: Nadmierne narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) może w długiej perspektywie prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Z tego powodu ważne jest, by wszyscy pracownicy znali dobre praktyki, które ograniczają lub eliminują narażenie na pył krzemionki.
Niniejsze szkolenie zawiera podstawowe informacje dotyczące respirabilnej krzemionki krystalicznej (RKK).

## Slide 5
MIEJSCA WYSTĘPOWANIA KRZEMIONKI KRYSTALICZNEJ
Krzemionka krystaliczna, w postaci kwarcu mineralnego, występuje w kilku materiałach, jak np.:
Kwarcyt: Ponad 95%
Piasek: Ponad 90%
Piaskowiec: Ponad 90%
Krzemień: Ponad 90%
Żwir: Ponad 80%
Łupek ilasty: 40-60%
Łupek: do 40%

## Slide 6
PROCESY WYTWARZAJĄCE PYŁ
Gdy materiały zawierające krzemionkę krystaliczną poddawane są procesom przemysłowym o wysokim zużyciu energii, wytwarzany jest drobny pył, który unosi się w powietrzu, zwany respirabilną krzemionką krystaliczną (RKK). Procesy te obejmują:
Czyszczenie
Transport
Pakowanie w worki
Pakowanie
Kruszenie
Mielenie
Suszenie
Kształtowanie
Mieszanie
Cięcie
Piłowanie
Wiercenie (lista nie jest wyczerpująca)

## Slide 7
KRZEMIONKA — ZAGROŻENIE
DLA ZDROWIA
Gdy materiały zawierające krzemionkę krystaliczną poddawane są procesom o wysokim zużyciu energii (jak np. piłowanie lub wiercenie), uwalniane są cząsteczki w postaci bardzo drobnego pyłu respirabilnego, który nawet w wysokim stężeniu jest niewidoczny gołym okiem.
RKK stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

## Slide 8
RKK I KRZEMICA
Stwierdzono, że częste i nadmierne narażenie na RKK (zazwyczaj przez wiele lat) powoduje krzemicę i raka płuc:
Krzemica rozwija się w wyniku wdychania do płuc drobnych cząsteczek pyłu, które prowadzą do przewlekłych problemów z oddychaniem w późniejszych etapach życia, a w niektórych przypadkach do śmierci.
Istnieją trzy różne stadia krzemicy, od „zwykłej krzemicy” po „postępującą włóknicę zmasowaną”.
Badania epidemiologiczne wykazują, że częstotliwość zachorowania na raka płuc wzrosła w szczególności u pracowników z krzemicą.
Zdrowe płuca
Płuca z postępującą włóknicą zmasowaną

## Slide 9
OGRANICZANIE NARAŻENIA NA RKK
Stosowanie środków kontrolnych i dobrych praktyk pozwala całkowicie zapobiec wystąpieniu ryzyka zachorowania na chorobę płuc.
Przestrzegamy Dobrych praktyk NEPSI, które obejmują cztery główne kroki:
Ocena ryzyka: Ocena ryzyka narażenia na pył
Kontrola: Decydowanie, jak kontrolować narażenie na pył i zapobiegać mu
Monitorowanie: Monitorowanie skuteczności środków kontrolnych
Edukacja: Zapewnianie informacji, instruktażu i szkoleń
NEPSI to skrót od „European Network for Silica” (Europejska Sieć Krzemionki), która została utworzona przez branżowe stowarzyszenia pracowników i pracodawców po podpisaniu w ramach dialogu społecznego „Umowy dotyczącej ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają”.

## Slide 10
METODY KONTROLI PYŁU
Istnieje pięć głównych metod kontroli pyłu, które używane są do kontroli RKK i stanowią część Dobrych praktyk NEPSI.
DOBRA HIGIENA / SPRZĄTANIE
Pranie odzieży roboczej i odkurzanie pyłu wytwarzanego w procesach zapobiegają gromadzeniu się pyłu z biegiem czasu – czyste miejsce pracy jest bezpieczne.
ZAMKNIĘTA PRZESTRZEŃ
Prowadzenie procesów wytwarzających RKK w szczelnym środowisku zapobiega narażeniu na pył u źródła.
ODPYLANIE/WENTYLACJA
Wychwytywanie RKK u źródła, zanim zostaniemy na nią narażeni, i zastępowanie zanieczyszczonego powietrza czystym powietrzem.
SPRZĘT OCHRONNY
ŚOI (np. maski) chronią pracowników przed pyłem, gdy wszystkie inne środki kontroli nie zapewniają wystarczającej kontroli ryzyka związanego z narażeniem.
WODA
Mokre procesy zapobiegają unoszeniu się pyłu w powietrze, gdyż woda wychwytuje jego cząsteczki.

## Slide 11
STOSOWANE PRZEZ NAS ŚRODKI OCHRONY PRZED RKK
Miejsce dla instruktora na dodanie informacji o środkach ochrony, jakie muszą być stosowane przez pracowników w tym zakładzie (np. włączanie systemów wentylacyjnych, stosowanie ŚOI itp.)
*Weź pod uwagę dodanie zdjęć*

## Slide 12
WNIOSKI
RKK stanowi ryzyko zawodowe, które może prowadzić do zmieniających życie problemów zdrowotnych, takich jak krzemica i rak płuc. Pamiętaj:
RKK stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników
Stosowanie odpowiednich środków kontrolnych pozwala całkowicie zapobiegać występowaniu zagrożeń związanych z narażeniem na nią
Środki kontrolne muszą być obecne, utrzymywane i stosowane w miejscu pracy
Miejsce dla instruktora na wnioski dotyczącego konkretnego kontekstu

## Slide 13
PUSTY SLAJD
Wykorzystaj ten slajd do utworzenia własnego materiału szkoleniowego, dotyczący konkretnego miejsca pracy lub kontekstu.
Aby zmienić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy > zmień obraz > z pliku.
Aby utworzyć więcej slajdów, kliknij „Nowy slajd” na zakładce powyżej.

## Slide 14
PAMIĘTAJ
Długoterminowe narażenie na wysoki poziom RKK może powodować ciężką chorobę płuc.
Ważne jest, byśmy każdego dnia chronili się przed narażeniem na pył zawieszony w powietrzu.
Stosując dzisiaj dobre praktyki, chronimy swoje przyszłe zdrowie.
Jak spędzisz swoją emeryturę?

## Slide 15
DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Karty zadań NEPSI
Przewodnik dobrych praktyk NEPSI
Przewodnik NEPSI dla małych i średnich przedsiębiorstw
Więcej materiałów szkoleniowych na temat RKK znajdziesz na Platformie e-szkoleniowej NEPSI na stronie training.nepsi.eu