## Slide 1
BOAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PARA SISTEMAS DE EMBALAGEM

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação de PowerPoint aprenderá sobre:
Como é que se soltam as partículas suspensas no ar através do processo de embalagem
Como é que os sistemas de embalagem estão desenhados para minimizar a libertação de partículas suspensas, incluindo a sílica cristalina respirável (RCS)
Quais as melhores práticas que deve seguir para se proteger da exposição às partículas suspensas
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contextualização
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. Daí que seja importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica"
Esta formação fornece informação acerca do controlo de pó nos sistemas de embalagem. Lembre-se de que é necessária uma avaliação de risco antes de conceber qualquer sistema de embalagem, embora isto se aplique principalmente a quem está responsável pela gestão.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
O pó criado pelo sistema de embalagem pode ser controlado através de um sistema fechado, da ventilação/exaustão, utilização de EPI e boas práticas de higienização/limpeza do espaço, sendo estas, quatro das principais formas de controlo do pó.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente fechado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
EPI (por exemplo, máscaras) protegem os trabalhadores da poeira quando todas a outras medidas de controlo se tornam insuficientes ao controlo dos riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas através da água

## Slide 6
RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE
Esta atividade pode produzir muito pó
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?

## Slide 7
COMO É QUE OS SISTEMAS DE EMBALAGEM CRIAM PÓ DE RCS
Os sistemas de embalagem envolvem o manuseamento de grandes quantidades de material, que normalmente contêm sílica cristalina.
O método de embalagem irá influenciar a quantidade de partículas suspensas que podem ser levantadas no ar respirável.
Materiais secos tendem a criar mais pó do que materiais humedecidos
Métodos de embalagem mais rápidos e de alta energia tendem a criar mais pó
Se for utilizado ar comprimido para fluidificar o material em pó, mais pó ficará suspenso no ar
A queda dos materiais, de uma altura maior, origina mais pó

## Slide 8
REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO PÓ ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE EMBALAGEM
As principais medidas de controlo do pó envolvem a automatização, fecho e ventilação dos processos
Automatização ajuda a minimizar o contacto dos trabalhadores com os processos poeirentos, habitualmente é possível monitorizar o processo de forma remota a partir de um gabinete de controlo limpo
Fecho ajuda a minimizar a propagação das partículas para lá do local onde se originam.
  Uma barreira física entre o processo e o trabalhador potencia um elevado nível de proteção. Contudo, devem ser tomadas precauções contra exposição caso seja necessário entrar no sistema fechado!
  Assegurar uma selagem apertada entre o bocal de enchimento e o saco ajuda a evitar fugas de pó
Ventilação de Exaustão captura as partículas suspensas na fonte, antes que fiquemos expostos às mesmas
Equipamento de Proteção Respiratório também pode ser necessário se os controlos supramencionados não forem suficientes.

## Slide 9
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NOS SISTEMAS DE EMBALAGEM
CERTO
Utilizar as medidas de controlo do pó disponíveis. Mas também, Equipamento de Proteção Respiratória quando necessário.
Tenha sempre um plano de ação para derramamentos, e limpe-os de imediato com recurso a um aspirador ou através de métodos de limpeza humedecidos
Garanta que os sistemas de ventilação estão a funcionar de forma eficaz
Comunique as falhas ao seu supervisor
ERRADO
Entrar num sistema fechado sem tomar as devidas precauções contra a exposição, tais como, o Equipamento de Proteção Respiratória
Interferir nas medidas de controlo. Estas foram fornecidas para a sua segurança e proteger a sua saúde.
Limpar com uma escova seca. Em vez disso, utilize aspire ou faça uma limpeza humedecida.
Texto para o formador - adicione informações extra relevantes para o seu contexto de trabalho

## Slide 10
CONCLUSÃO
A utilização adequada dos sistemas de embalagem pode ajudar a manter um ambiente de trabalho seguro e livre de pó. Não se esqueça de:
Utilizar sempre as medidas de controlo de pó disponíveis.
Se suspeita que as medidas de controlo de pó apresentam falhas comunique essa informação de imediato ao seu supervisor local.
Trate dos derramamentos de imediato
Conclusões que ajudem à contextualização, a ser fornecidas pelo formador

## Slide 11
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação personalizado para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > de ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador 'Novo Slide' na tabela acima.

## Slide 12
MATERIAIS DE APRENDIZAGEM ADICIONAIS
Boas Práticas Para Sistemas de Embalagem (Ficha de Trabalho 2.1.18)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS