## Slide 1
FORMAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PROCESSOS HUMEDECIDOS

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação de PowerPoint aprenderá sobre:
Como é que a água é utilizada em processos industriais de alta energia para reduzir a exposição ao pó de sílica cristalina (RCS)
Como e quando utilizar os processos humedecidos
Boas práticas, o que fazer e não fazer em processos humedecidos
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contexto
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. É por esta razão que é importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica.
Esta formação fornece orientações para o processamento de (por exemplo, perfuração, corte e lixagem) de materiais que contêm sílica cristalina, sempre que utiliza ferramentas elétricas manuais com sistemas humedecidos.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
Os processos humedecidos são uma das cinco principais técnicas de controlo.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente fechado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
EPI (por exemplo, máscaras) protegem os trabalhadores do pó quando todas a outras medidas de controlo se tornam insuficientes ao controlo dos riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas através da água

## Slide 6
RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE
O bom funcionamento deste equipamento é essencial para que nos possamos proteger da RCS
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?

## Slide 7
DE QUE FORMA É QUE OS PROCESSOS HUMEDECIDOS REDUZEM A EXPOSIÇÃO À RCS
Os processos húmidos são utilizados em processos industriais de alta energia envolvendo materiais que contêm sílica cristalina, tais como perfuração, corte, esmerilagem e lixagem. Os sistemas de água podem estar integrados nas respetivas ferramentas e equipamentos.
A água pode ser utilizada para controlar o pó do ar levantado pelos movimentos dos veículos nas estradas e estaleiros de construção, e também para a limpeza no geral.
A água captura as partículas de pó impedindo-as de ficarem suspensas.
Notes: Para evitar a exposição a níveis perigosos de pó, criados por processos de alta energia, mantenha os processos humedecidos. A água serve de armadilha ao pó mantendo a sua exposição a níveis mínimos.

## Slide 8
SUPRESSÃO DE PÓ ASSISTIDO PELA ÁGUA
A água reduz os níveis de pó criados através dos processos de alta energia.
(Clique para iniciar o vídeo.)
Notes: O seguinte vídeo mostra o efeito da água como meio de supressão do pó num processo humedecido. Ao lado da imagem do vídeo pode ver um gráfico e uma barra vermelha, onde está ilustrada a concentração de pó em mg/m3.
A medição da concentração de pó não se trata de sílica cristalina respirável, mas sim de uma medição semiquantitativa. Aqui o importante não é o valor da concentração de pó, mas sim a diferença relativa entre os níveis de exposição durante a prática recomendada e outras práticas.

## Slide 9
UTILIZANDO PROCESSOS HUMEDECIDOS
É sempre preferível a utilização de métodos humedecidos quando disponíveis (e seja segura a sua utilização). Ao utilizar processos humedecidos:
Assegure-se de que o espaço está bem ventilado
Certifique-se de que o abastecimento de água é apropriado para a tarefa em questão
Faça a limpeza com recurso a métodos humedecidos
Proteger o abastecimento de água de potenciais congelamentos
Verificar o crescimento bacteriano causado por fontes de água, onde se podem formar gotículas transportadas pelo ar
Notes: Os processos humedecidos devem ser sempre utilizados quando disponíveis, por forma, a limitar a criação de partículas suspensas. Nem todas as ferramentas elétricas estão preparadas para processos humedecidos. Garanta que o equipamento que está a utilizar é apropriado para a tarefa em questão.
Antes de utilizar os processos humedecidos, certifique-se de que os sistemas de água estão a funcionar corretamente. Se suspeita que o equipamento não está a funcionar corretamente, contacte o seu supervisor no local.

## Slide 10
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER EM PROCESSOS HUMEDECIDOS
CERTO
Utilizar a supressão de pó assistida por água quando tal for possível e seguro
Assegurar que a água é escoada para um sistema de drenagem apropriado
Limpar os derramamentos de imediato
ERRADO
Utilizar uma pressão excessiva de água que pode perturbar pó assente. Uma nebulização ou pulverização fina é mais eficaz do que um jato.
Utilizar supressão assistida por água em dispositivos que não suportem a infiltração de água
Texto para o formador - Coloque aqui textos adicionais relativamente aos processos humedecidos e relevantes para o seu contexto

## Slide 11
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação específico para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > do ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador "Novo Slide" na tabela acima.

## Slide 12
CONCLUSÃO
Os processos humedecidos mantêm o pó em níveis mínimos e reduzem o risco de exposição à RCS.
Não se esqueça de:
Utilizar sistemas de água sempre que estes se encontrem disponíveis
Assegurar que os sistemas de água são apropriados e adequados para a tarefa em questão
Se suspeitar que os sistemas de água não estão a funcionar corretamente, contacte o seu supervisor local

## Slide 13
RECURSOS ADICIONAIS DE APRENDIZAGEM
Boas Práticas Para o Processamento Humedecido de Minerais Que Contêm Sílica Cristalina Utilizando Ferramentas Manuais Elétricas (Ficha de Trabalho 2.1.14d)
Boas Práticas de Utilização de Água/Aditivos nas Estradas ou Superfícies Abertas para Reduzir os Níveis de Pó (Ficha de Trabalho 2.2.27)
Boas Práticas Para a Supressão de Pó Assistido por Água (Ficha de Trabalho 2.2.35)
Boas Práticas para Processos de Corte Molhado de Unidades de Alvenaria, Pedras e Aglomerados Naturais (Ficha de Trabalho 2.2.42)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS