## Slide 1
DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE SPRZĄTANIA I DOBREJ HIGIENY – SZKOLENIE

## Slide 2
WSTĘP (DLA INSTRUKTORA)
NEPSI przygotował zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na etapie szkoleniowym procesu wdrażania Dobrych praktyk NEPSI.
Każda z prezentacji szkoleniowych omawia temat istotny dla pracowników wszystkich branż stosujących materiały zawierające krzemionkę krystaliczną. Prezentacje zawierają informacje o związanych z danym tematem zagrożeniach wynikających z narażenia na pył, jak również dobre praktyki i dostępne środki umożliwiające ograniczanie tych zagrożeń. Szkolenie ma na celu zapewnienie informacji i wiedzy pracownikom, aby mogli skutecznie stosować środki kontroli i ograniczać narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.
Zgodnie z potrzebami prosimy uzupełnić tę prezentację o dodatkowe informacje na pustych slajdach i w polach tekstowych do tego przeznaczonych.

## Slide 3
UWAGA
Niniejsza prezentacja szkoleniowa ma charakter doradczy i zawiera treści informacyjne. Przedstawione w niej informacje nie stanowią norm ani przepisów. Nie tworzą one także nowych zobowiązań ani nie zmieniają zobowiązań już istniejących, wynikających z przepisów i polityki zdrowotnej.

## Slide 4
WSTĘP
Zdobycie wiedzy na temat tego, jak się chronić przez zagrożeniami związanymi z pracą, to priorytet.
Niniejsze szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat:
Metod czyszczenia stosowanych przy procesach, w których może być wytwarzany pył respirabilnej krzemionki krystalicznej (RKK)
Dobrych praktyk dotyczących sprzątania i dobrej higieny
Miejsce na tekst instruktora – w przypadku dodania własnego slajdu należy podać krótki opis materiału
Notes: Nadmierne narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) może w długiej perspektywie prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Z tego powodu ważne jest, by wszyscy pracownicy znali dobre praktyki, które ograniczają lub eliminują narażenie na pył krzemionki.
Niniejsze szkolenie zawiera informacje dotyczące sprzątania i dobrej higieny. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem sprzątania należy dokonać oceny ryzyka, choć stanowi to kwestię głównie dla zarządu.

## Slide 5
METODY KONTROLI PYŁU
Sprzątanie i dobra higiena stanowią jedną z pięciu głównych metod kontroli pyłu.
DOBRA HIGIENA / SPRZĄTANIE
Pranie odzieży roboczej i odkurzanie pyłu wytwarzanego w procesach zapobiegają gromadzeniu się pyłu z biegiem czasu – czyste miejsce pracy jest bezpieczne.
ZAMKNIĘTA PRZESTRZEŃ
Prowadzenie procesów wytwarzających RKK w szczelnym środowisku zapobiega narażeniu na pył u źródła.
ODPYLANIE/WENTYLACJA
Wychwytywanie RKK u źródła, zanim zostaniemy na nią narażeni, i zastępowanie zanieczyszczonego powietrza czystym powietrzem.
SPRZĘT OCHRONNY
ŚOI (np. maski) chronią pracowników przed pyłem, gdy wszystkie inne środki kontroli nie zapewniają wystarczającej kontroli ryzyka związanego z narażeniem.
WODA
Mokre procesy zapobiegają unoszeniu się pyłu w powietrze, gdyż woda wychwytuje jego cząsteczki.

## Slide 6
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TYM DZIAŁANIEM
Działanie to może wiązać się z dużą ilością pyłu.
Długoterminowe narażenie na wysoki poziom RKK może powodować ciężką chorobę płuc.
Ważne jest, byśmy każdego dnia chronili się przed narażeniem na pył zawieszony w powietrzu.
Stosując dzisiaj dobre praktyki, chronimy swoje przyszłe zdrowie.
Jak spędzisz swoją emeryturę?

## Slide 7
DLACZEGO SPRZĄTANIE I DOBRA HIGIENA SĄ WAŻNE
Pył respirabilny (tzn. pył, który może dostać się do płuc) może unosić się w powietrzu przez wiele dni.
Gdy osiadły pył zostanie naruszony, może unieść się w powietrze i stać się zagrożeniem.
Rutynowe sprzątanie ogranicza zagrożenia w miejscu pracy i zapobiega gromadzeniu się pyłu.
Notes: Gdy w wyniku różnych prac (piłowania, zgniatania, pakowania w worki itp.) wytwarzany jest pył krzemionki, tworzone są drobne cząsteczki pyłu. Jeśli proces sprzątania nie jest wykonywany właściwie, pył respirabilny w zamkniętej przestrzeni może unosić się w powietrzu przez wiele dni, stanowiąc zagrożenie dla pracowników.

## Slide 8
METODY CZYSZCZENIA
Istnieją dwie główne metody czyszczenia, które pomagają usunąć z miejsca pracy niebezpieczny pył. Są to:
Metody czyszczenia na sucho
Czyszczenie na sucho polega zazwyczaj na użyciu odkurzacza w celu usunięcia suchego pyłu z podłóg i innych powierzchni.
Metody czyszczenia na mokro
Metody czyszczenia na mokro mogą obejmować mycie przy użyciu mopa, mokrej szczotki bądź natrysków lub węży. Woda pomaga ograniczyć możliwość uniesienia się pyłu w powietrze podczas czyszczenia.
Notes: Pył może być kontrolowany przy pomocy dwóch metod czyszczenia: czyszczenia na sucho i czyszczenia na mokro.

## Slide 9
MYCIE PODŁÓG
Celem uniknięcia niepożądanego narażenia na pył, zawsze używaj odpowiedniego sprzętu do czyszczenia, gdy jest on dostępny.
Film pokazuje najwłaściwszą metodę czyszczenia celem usunięcia pyłu z podłogi.
(Kliknij, aby odtworzyć film.)
Notes: Film przedstawia dobre praktyki dotyczące mycia podłóg. Obok ikony filmu znajduje się wykres i czerwony słupek, które obrazują stężenie pyłu w mg/m3.
Pomiar stężenia pyłu nie przedstawia stężenia respirabilnej krzemionki krystalicznej – opiera się on na analizie półilościowej. Istotna jest nie wartość stężenia pyłu a względna różnica między poziomami narażenia przy stosowaniu zalecanych praktyk i przy stosowaniu innych praktyk.

## Slide 10
CO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ PODCZAS CZYSZCZENIA NA SUCHO
NALEŻY
Mieć przygotowany plan bezpiecznego i szybkiego usuwania rozsypanego materiału
Przed użyciem sprawdzać odkurzacze pod kątem uszkodzeń. Zgłaszać usterki.
Sprawdzać, czy konieczna jest wymiana filtra w odkurzaczu
NIE NALEŻY
Sprzątać przy użyciu suchej szczotki lub sprężonego powietrza, gdyż może to powodować unoszenie się pyłu w powietrze
Korzystać z normalnej linii lub dyszy ze sprężonym powietrzem do usuwania suchego pyłu z odzieży roboczej.
Notes: Przed użyciem sprzętu do czyszczenia co najmniej raz w tygodniu należy sprawdzać go pod kątem śladów uszkodzeń. Częstsze sprawdzanie sprzętu konieczne będzie w przypadku sprzętu, który jest w ciągłym użyciu. W przypadku widocznych uszkodzeń należy poinformować o nich kierownika znajdującego się na terenie zakładu.
W zamkniętej przestrzeni nie należy zamiatać pyłu suchą szczotką (zob. zdjęcie).
Nie należy używać sprężonego powietrza, gdyż naruszy on pył, ponownie unosząc go w powietrze. Sprężone powietrze powinno być używane do usuwania pyłu z odzieży roboczej tylko przy użyciu specjalistycznego, przeznaczonego do tego celu sprzętu (np. pryszniców powietrznych)
Należy pamiętać, że systemy odkurzające zazwyczaj nie nadają się do usuwania wilgotnych materiałów.

## Slide 11
CO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ PODCZAS CZYSZCZENIA NA MOKRO
NALEŻY
Mieć przygotowany plan bezpiecznego i szybkiego usuwania rozsypanego materiału
Upewniać się, że dopływ wody jest odpowiedni i nadaje się do wykonywanego zadania
Dostosowywać ciśnienie i strumień wody do zadania
Upewniać się, że podczas używania natrysków i węży, dostępny jest odpowiedni system odprowadzania wody
NIE NALEŻY
Stosować mocnego strumienia wody do usuwania kupki suchego pyłu. Bardziej skuteczny będzie lekki natrysk.
Notes: Czyszczenie na mokro jest zazwyczaj bardziej skuteczne, ponieważ metody czyszczenia na mokro uniemożliwiają unoszenie się pyłu w powietrze, gdyż jest on wychwytywany przez wodę.
Ważne jest, by dostosowywać ciśnienie wody w zależności od wykonywanego zadania. Podczas zwilżania dużych ilości rozsypanego drobnego i suchego materiału najlepiej jest stosować delikatną mgiełkę. Mocny strumień wody spowodowałby ponowne uniesienie się pyłu w powietrze.
Podczas używania natrysków i węży należy upewniać się, że dostępny jest odpowiedni system odprowadzania wody

## Slide 12
CO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ, ABY PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOBREJ HIGIENY
NALEŻY
Regularnie myć ręce
Zdejmować brudną odzież przed wejściem do miejsca, w którym spożywane jest jedzenie
Regularnie oddawać do czyszczenia kombinezon roboczy
Używać wyznaczonych miejsc do przechowywania czystej odzieży i brudnych kombinezonów
NIE NALEŻY
Palić papierosów w miejscu pracy
Przechowywać ani spożywać jedzenia i picia przy stanowiskach roboczych
Przechowywać brudnej i czystej odzieży w jednym miejscu
Zabierać brudnych kombinezonów do domu

## Slide 13
PUSTY SLAJD
Wykorzystaj ten slajd do utworzenia własnego materiału szkoleniowego, dotyczący konkretnego miejsca pracy lub kontekstu.
Aby zmienić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy > zmień obraz > z pliku.
Aby utworzyć więcej slajdów, kliknij „Nowy slajd” na zakładce powyżej.

## Slide 14
WNIOSKI
Podczas sprzątania i dbania o dobrą higienę należy pamiętać o:
Stosowaniu metody czyszczenia właściwej dla wykonywanego zadania
Sprawdzaniu, czy sprzęt nie jest uszkodzony i czy jest sprawny przed jego użyciem
Przestrzeganiu zasad dobrej higieny
Unikaniu palenia papierosów – palenie zwiększa negatywny wpływ RKK na zdrowie

## Slide 15
DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Dobre praktyki dotyczące czyszczenia powierzchni i instalacji (Karta zadań 2.1.1a)
Dobre praktyki dotyczące higieny (Karta zadań 2.1.10)
Przewodnik dobrych praktyk NEPSI
Przewodnik NEPSI dla małych i średnich przedsiębiorstw
Więcej materiałów szkoleniowych na temat RKK znajdziesz na Platformie e-szkoleniowej NEPSI na stronie training.nepsi.eu