## Slide 1
FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE LIMPEZA E BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação de PowerPoint aprenderá sobre:
Os métodos de limpeza utilizados para processos em que pode ser criado o pó de sílica cristalina respirável (RCS)
Boas práticas de limpeza e de higiene
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contexto
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. É por esta razão que é importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica.
Esta formação fornece informação sobre limpeza e boas práticas de higiene. Tenha em mente que é necessária uma avaliação de risco antes de iniciar qualquer processo de limpeza, embora isto diga respeito principalmente à gestão.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
A limpeza e a boa higiene é uma das cinco principais técnicas de controlo de poeiras.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente fechado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
EPI (por exemplo, máscaras) protegem os trabalhadores do pó quando todas a outras medidas de controlo se tornam insuficientes ao controlo dos riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas através da água

## Slide 6
RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE
Esta atividade pode produzir muito pó
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?

## Slide 7
PORQUE É QUE A LIMPEZA E UMA BOA HIGIENE SÃO IMPORTANTES
O pó respirável (ou seja, o pó que pode entrar nos pulmões) pode permanecer no ar durante dias.
Quando o pó assentado é perturbado, pode ficar suspenso e tornar-se e perigoso.
A limpeza de rotina reduz os perigos no local de trabalho e evita a acumulação de pó.
Notes: Quando o pó de sílica é libertado como resultado de diferentes atividades de trabalho (serragem, britagem, ensacamento, etc.), são libertados pequenos fractais de pó. Se o processo de limpeza adequado for negligenciado, o pó respirável pode permanecer no ar de um recinto durante dias, representando um risco sério para os trabalhadores.

## Slide 8
TIPOS DE LIMPEZA
Existem duas atividades principais de limpeza que ajudam a remover o pó perigoso do local de trabalho. Sendo estas:
Métodos de limpeza a seco
A limpeza a seco envolve normalmente a utilização de vácuo para remover o pó seco do chão e das superfícies.
Métodos de Limpeza humedecida
Nos métodos de limpeza com água podem utilizar a esfregona, uma escova húmida ainda sprays e mangueiras de água. A água ajuda a reduzir a probabilidade do pó se tornar transportável pelo ar durante a limpeza.
Notes: O controlo de poeiras pode ser conseguido utilizando os dois métodos de limpeza: a limpeza a seco e a limpeza humedecida.

## Slide 9
LIMPEZA DE PAVIMENTOS
Para evitar exposição desnecessária ao pó, utilizar sempre equipamento de limpeza apropriado, se disponível.
Este vídeo mostra o método de limpeza mais apropriado para remover o pó no chão.
(Clique para iniciar o vídeo.)
Notes: O vídeo seguinte mostra as boas práticas relacionadas com a limpeza de pavimentos. Ao lado da imagem do vídeo pode ver um gráfico e uma barra vermelha, onde está ilustrada a concentração de pó em mg/m3.
A medição da concentração de pó não é referente à sílica cristalina respirável, mas sim a uma medição semiquantitativa. O essencial não é o valor da concentração de poeiras, mas a diferença relativa entre os níveis de exposição durante a prática recomendada e outras práticas.

## Slide 10
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NA LIMPEZA A SECO
CERTO
Ter um plano para lidar com os derramamentos em segurança e rapidamente
Verificar se o equipamento de limpeza a vácuo está danificado antes de o utilizar. Reportar falhas.
Verificar se o filtro de vácuo precisa de ser substituído
ERRADO
Limpar com uma escova seca ou utilizando ar comprimido, o que faz com que o pó se torne transportável pelo ar
Utilizar uma pistola de ar comprimido para limpar o pó seco das roupas de trabalho.
Notes: Antes de utilizar o equipamento de limpeza, verificar visualmente o equipamento quanto a sinais de danos pelo menos uma vez por semana. Serão necessários controlos mais frequentes para um equipamento que esteja em constante utilização. Se os danos forem visíveis, informar o supervisor no local sobre o assunto.
Não utilizar uma escova seca para varrer o pó num espaço fechado (ver imagem).
Não utilizar ar comprimido, pois perturbará o pó, fazendo com que este seja transportado pelo ar novamente. A utilização de ar comprimido para remover o pó da roupa de trabalho só deve ser feita com equipamento especializado e dedicado (por exemplo, cabines de duche de ar).
Note-se que os sistemas de limpeza por vácuo não são geralmente adequados para a limpeza de derrames de materiais húmidos.

## Slide 11
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NA LIMPEZA HUMEDECIDA
CERTO
Tenha um plano para lidar com derramamentos de forma rápida e segura
Assegure-se de que o abastecimento de água é apropriado e adequado para a tarefa
Ajuste a pressão da água e faça a pulverização conforme necessário para a tarefa
Certifique-se de que está disponível a drenagem adequada quando utilizar pulverizadores e mangueiras
ERRADO
Utilizar um jato de água potente para limpar uma pilha de pó seco. Um pulverizador será mais eficaz.
Notes: A limpeza humedecida é geralmente mais eficaz, uma vez que os métodos de limpeza húmida evitam que o pó fino seja transportado pelo ar, prendendo-o na água.
É importante ajustar a pressão de saída da água em função da tarefa de limpeza em mãos. Ao molhar derrames a granel de material fino e poeirento seco, é melhor utilizar uma nebulização fina. A utilização de um jato de água fará com que o pó se torne novamente transportável pelo ar.
Finalmente, ao utilizar processos humedecidos, certifique-se de que estão disponíveis sistemas de drenagem apropriados, isto, ao utilizar pulverizadores e mangueiras de água.

## Slide 12
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER PARA UMA BOA HIGIENE
CERTO
Lavar as mãos regularmente
Retirar a roupa suja antes de entrar no refeitório
Mandar limpar regularmente o seu macacão
Utilizar áreas de armazenamento designadas para roupa limpa e macacões sujos
ERRADO
Fumar no local de trabalho
Armazenar ou consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho
Misturar roupas sujas e limpas
Levar o macacão sujo para casa

## Slide 13
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação personalizado para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > de ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador 'Novo Slide' na tabela acima.

## Slide 14
CONCLUSÃO
Ao limpar e praticar uma boa higiene, lembre-se de:
Utilizar o método de limpeza apropriado para a tarefa em questão
Verificar se o equipamento não está danificado e se está a funcionar corretamente antes da sua utilização
Pratique uma boa higiene pessoal
Evite fumar - fumar aumenta os efeitos negativos da RCS para a saúde

## Slide 15
MATERIAIS DE APRENDIZAGEM ADICIONAIS
Boas Práticas de Limpeza de Superfícies e Instalações (Ficha de Trabalho 2.1.1a)
Boas Práticas Para uma Boa Higiene (Ficha de Trabalho 2.1.10)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS