## Slide 1
FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA TRABALHAR COM MATERIAIS QUE CONTÊM SÍLICA CRISTALINA

## Slide 2
PREÂMBULO (PARA O FORMADOR)
Como parte do programa de formação de implementação de Boas Práticas, a NEPSI tem vindo a desenvolver um conjunto de recursos educacionais.
Cada pacote de formação, em PowerPoint, trata um tópico relevante para os trabalhadores de todas as indústrias que utilizam materiais que contêm sílica cristalina. Os pacotes fornecem informações acerca dos riscos da exposição ao pó relacionados a cada tópico, bem como, quais as boas práticas e medidas disponíveis para redução dos mesmos. O propósito desta formação é informar e educar os trabalhadores para os ajudar a utilizar as medidas de controlo eficazmente e reduzir a sua exposição à sílica cristalina respirável (RCS) no local de trabalho.
Utilize o modelo em branco e respetivos espaços reservados para adicionar informação relevante a este pacote de formação conforme seja necessário.

## Slide 3
POR FAVOR, TOME NOTA
A informação de formação contida neste PowerPoint é de natureza consultiva e informativa. Não constitui uma norma ou regulamento, e não cria novas obrigações legais nem altera as obrigações existentes definidas pela legislação e política de saúde.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
Aprender a proteger-se contra os perigos relacionados com o trabalho é uma prioridade.
Nesta formação de PowerPoint aprenderá sobre:
Medidas básicas de controlo para prevenir ou minimizar a exposição ao pó de sílica cristalina respirável (RCS) que é prejudicial
Texto a ser preenchido pelo formador - caso tenha adicionado um slide personalizado, insira uma breve visão geral do material para contexto
Notes: A exposição excessiva à sílica cristalina respirável (RCS) pode conduzir a graves problemas de saúde para os trabalhadores a longo prazo. Daí que seja importante que todos os trabalhadores estejam cientes das boas práticas que limitam ou eliminam a exposição ao pó de sílica"

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROLO DE POEIRAS
Existem cinco principais técnicas de controlo de poeiras que são utilizadas para gerir a RCS, as quais integram as Boas Práticas da NEPSI.
BOA HIGIENIZAÇÃO / GESTÃO DOMÉSTICA
Lavar a roupa do trabalho e aspirar o pó produzido pelos processos impede a acumulação de pó com o tempo - um espaço de trabalho limpo é um espaço seguro
FECHADO
Realizar processos de produção de RCS num ambiente selado previne a exposição ao pó na sua origem
EXTRAÇÃO / VENTILAÇÃO
Captura a RCS na fonte, antes de ficarmos expostos a esta, além disso, faz a substituição do ar contaminado por ar limpo.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
O EPI (por exemplo, máscaras faciais) protege os trabalhadores do pó quando todas as outras medidas de controlo são insuficientes para controlar os riscos de exposição
ÁGUA
Manter os processos humedecidos evita que o pó seja transportado pelo ar, dado que, as partículas são capturadas através da água

## Slide 6
OS RISCOS DA RCS
As boas práticas são essenciais para nos proteger contra a RCS
A exposição prolongada a níveis elevados de RCS pode causar doenças pulmonares incapacitantes
É importante que nos protejamos da exposição a este pó transportado pelo ar todos os dias.
Se hoje seguirmos boas práticas estamos a proteger a nossa saúde no futuro.
Como irá passar a sua reforma?

## Slide 7
PARE O PÓ NA SUA ORIGEM
Devemos tentar reduzir, em primeiro lugar, o potencial de formação de pó.
Se não podemos evitar a formação de pó, então a forma mais eficaz de controlar o pó está na sua origem.
Isto significa conter ou separar o pó do trabalhador, utilizando uma barreira ou recinto fechado, sistema de ventilação (por exemplo, extração) e/ou sistema de supressão com água.
Notes: Por exemplo, ao executar processos de alta energia em minerais contendo sílica cristalina, utilizar um dispositivo que tenha um sistema de extração de pó/água. (Veja a imagem acima.)

## Slide 8
LIDE COM OS DERRAMAMENTOS DE IMEDIATO
Lidar com derramamentos de pó (e as suas causas) reduzirá imediatamente a possibilidade do pó assente ser transportado pelo ar.
As partículas de pó respiráveis são invisíveis a olho nu, a menos que uma utilize uma poderosa fonte de luz para as iluminar. O pó pode permanecer no ar durante dias ou até mesmo semanas.

## Slide 9
UTILIZE O EPI
(CASO SEJA NECESSÁRIO)
Se todas as outras medidas de controlo de poeiras (ver as 5 técnicas principais de controlo) forem insuficientes para evitar a exposição ao pó, utilize o EPI.
O EPI não substitui, de forma alguma, outras medidas de controlo de pó. As máscaras de pó protegem temporariamente os trabalhadores de forma individual, mas a qualidade geral do ar ainda pode estar comprometida pelo pó.

## Slide 10
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER - BOAS PRÁTICAS BÁSICAS
CERTO
Restringir o acesso aos locais de trabalho/áreas expostas ao pó apenas a empregados e pessoal autorizado
Utilizar sistemas de ventilação ou supressão de água para reduzir o pó transportável pelo ar.
Se possível, faça o trabalho ao ar livre.
Utilizar métodos de limpeza a vácuo ou por via humedecida.
Planear com antecedência para garantir a segurança dos espaços de trabalho e o funcionamento do equipamento
Comunicar falhas e ter um plano para lidar com elas de forma rápida e segura
Utilizar EPI durante a duração da tarefa. Certificar-se de que as máscaras faciais encaixam corretamente.

## Slide 11
O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER - BOAS PRÁTICAS BÁSICAS
ERRADO
Utilizar uma escova seca - Utilize antes um aspirador ou métodos de limpeza humedecida
Utilizar ar comprimido para limpar o pó
Levar a roupa de trabalho suja ou o EPI para casa
Utilizar EPI danificados
Fumar ou comer nas áreas fundamentais ao processo dentro do seu local de trabalho

## Slide 12
SLIDE VAZIO
Sirva-se deste slide para criar material de formação personalizado para cada ambiente/contexto de trabalho.
Para alterar a imagem, clique no botão direito do rato > alterar imagem > de ficheiro.
Para criar mais slides, clique no separador 'Novo Slide' na tabela acima.

## Slide 13
CONCLUSÃO
Ao trabalhar com minerais contendo sílica cristalina, lembre-se de:
Ter sempre como objectivo deter o pó na fonte
Um ambiente de trabalho limpo é um ambiente seguro
A restrição do acesso às áreas expostas ao pó é uma forma segura de prevenir a exposição.
Evite fumar - fumar aumenta os efeitos negativos da RCS para a saúde

## Slide 14
MATERIAIS DE APRENDIZAGEM ADICIONAIS
Boas Práticas de Limpeza de Superfícies e Instalações (Ficha de Trabalho 2.1.1a)
Boas Práticas Para uma Boa Higiene (Ficha de Trabalho 2.1.10)
Guia de Boas Práticas NEPSI
Guia para PMEs da NEPSI
Visite a Plataforma de E-Learning da NEPSI em training.nepsi.eu para mais informações acerca da RCS