## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РЯЗАНЕ, СМИЛАНЕ И ШЛИФОВАНЕ

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на риска от излагане на прах. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PowerPoint обучение Вие ще научите:
Рисковете за здравето свързани с високоенергийни индустриални процеси, които могат да Ви изложат на Респирабилен Кристален Силициев прах (RCS).
Добри практики за прилагане при рязане, смилане и шлифоване.
Текст за попълване от инструктор, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на респирабилен кристален силициев прах (RCS) може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на силициев прах.
Това обучение представлява ръководство за рязане, смилане и шлифоване на материали, съдържащи кристален силициев прах.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Процесите на рязане, смилане и шлифоване могат да бъдат контролирани чрез петте главни техники за контрол.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи респирабилен кристален силициев прах (RCS) в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника.
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах, .когато всички други мерки за контрол на праха са недостатъчни.
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволяват праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
Тази дейност може да бъде много прашна.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?
Notes: Процесът на изпразване торби и неправилното боравене с празните торби може да доведе до значителни нива на излагане на прах. Поради тази причина добрите практики свързани с изпразването на торби трябва да се спазват. Използването на автоматични или полуавтоматични станции за разтоварване на малки торби е препоръчително.

## Slide 7
КАК ВИСОКОЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЦЕСИ СЪЗДАВАТ RCS
Рязането, смилането и шлифоването са високоенергийни процеси, които могат да образуват много прах, при обработката на определени материали.
Прахът образуван от много индустриални материали (пясъчник) е опасен и контролните мерки са наложителни, за да се намали излагането на прах.
Прахът, които се създава съдържа респирибален кристален силициев диоксид, който при вдишване за дълги периоди от време може да доведе до силикоза.

## Slide 8
ИНСТРУМЕНТИ„ СЪЗДАВАЩИ ПРАХ:
Ъглошлайфи.
Ъглови фрези.
Машини за рязане.
Електрически триони за тухли.
Пробивни машини.
Notes: Рязането, смилането и шлифоването са високо енергийни процеси, които могат да създават високи нива на опасен прах.

## Slide 9
ПРЕДИ ДА РЕЖЕТЕ„ СМИЛАТЕ ИЛИ ШЛИФОВАТЕ
Убедете се , че помещението е добре проветрено.
Проверете инструментите за следи от дефекти.
Бъдете сигурни, че праховата система за екстракция работи правилно, ако използвате такава.
Почистете плочите и машините с течаща вода.
Notes: Има няколко предпазни мерки, които трябва да предприемете, преди започването на високоенергийни процеси, за да намалите ненужното излагането на прах и наранявания.

## Slide 10
ПО ВРЕМЕ НА РЯЗАНЕ„ СМИЛАНЕ ИЛИ ШЛИФОВАНЕ
При използването на мокри процеси се убедете, че водоснабдяването е достатъчно.
Винаги използвайте респираторни предпазни средства при високо запрашващи действия.
Използването на водно интегрирани машини и инструменти значително намаляват нивото на силициев прах.
Когато е възможно дръжте предпазните врати на машината затворени.
Използвайте локални системи за смукателна вентилация, които улавят силициевия прах при първоизточника и го отвеждат далеч от зоната на работещите.
Текст за обучаващия - добавете допълнителен текст относно мерките свързани с рязане, смилане и шлайфане, подходящи за Вашия контекст.
Notes: Мокрите процеси помагат за намаляване излагането на прах като водата улавя летливите частици. При наличието на устройства, приспособени за водно впръскване се препоръчват мокри процеси. Сухото почистване създава много високи нива на силициев прах не го прилагайте!
Личните предпазни средства трябва да се използват според указанието и упътване за употреба. За действия с интензивно отделяне на прах винаги използвайте респираторни маски.

## Slide 11
КАКВО ДА ПРАВИТЕ И КАКВО НЕ ПРИ РЯЗАНЕ, СМИЛАНЕ И ШЛИФОВАНЕ
ПРАВЕТЕ
Използвайте праховата система за екстракция, когато е налична.
Възползвайте се от вентилационните системи, когато работите в закрити помещения.
Използвайте водно приспособими инструменти за да задържите праха долу.
Използвайте лични предпазни средства в указаните зони.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не използвайте оборудване, което е дефектно или повредено.
Не позволявайте кофите за екстракция да се препълват.
Не използвайте устройства в неподходящи процеси и комбинации (напр. мокър процес с устройство, което не поддържа инфилтрация на вода.

## Slide 12
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.
Notes: Забележка за обучаващия - добавете допълнителна информация, специфична за Вашия работен контекст.

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рязането, смилането и шлифоването са високоенергийни процеси, които създават много прах.
Запомнете:
Бъдете сигурни, че заграждението е с добра вентилация.
Използвайте водно приспособими инструменти, когато е възможно.
Проверявайте оборудването за следи от повреда.
Обучаващият да добави заключение.

## Slide 14
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за сухо рязане с ръчни ъглошлайфи, резачки и електрически триони за тухли(Лист със задачи 2.1.14а)
Добри практики за рязане и полиране на керамични и каменни изделия (Лист със задачи 2.2.7)
NEPSI ръководство за добри практики
NEPSI ръководство за МСП.
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.