## Slide 1
KOOLITUS: HEAD TAVAD MÄRGPROTSESSIDES

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Kuidas kasutatakse vett suure energiatarbega tööstusprotsessides, et vähendada kokkupuudet sissehingatava kristallilise ränidioksiidi tolmuga (RCS)
Kuidas ja millal kasutada märgprotsesse
Märgprotsesside parimad tavad, juhised ja keelud
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele tõsiseid terviseprobleeme pikema aja vältel. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab juhiseid kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalide töötlemiseks (nt puurimine, lõikamine, lihvimine), kasutades veesüsteemiga varustatud käsitööriistu.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Märgprotsessid on üks viiest peamisest tolmutõrjetehnikast.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu sellega kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
Nende seadmete nõuetekohane toimimine on meie kaitsmiseks RCS-i eest hädavajalik
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
KUIDAS MÄRGPROTSESSID VÄHENDAVAD KOKKUPUUDET RCS-iga
Märgprotsesse kasutatakse suure energiatarbega tööstusprotsessides, mis hõlmavad kristalset ränidioksiidi sisaldavate materjalide puurimist, lõikamist, lihvimist ja poleerimist. Veesüsteemid võivad olla integreeritud tööriistadesse ja seadmetesse.
Vett saab kasutada sõidukite liikumisel tekkiva õhutolmu tõrjeks teedel ja ehitusobjektidel ning ka üldpuhastuseks.
Vesi püüab tolmuosakesed kinni, takistades neil õhus levimast.
Notes: Vältimaks kokkupuudet suure energiatarbega protsessides tekkiva ohtliku tolmutasemega, rakendage märgprotsesse. Tolmu püüdvate veepüüniste kasutamine hoiab kokkupuute minimaalsena.

## Slide 8
VEE ABIL TOLMU SUMMUTAMINE
Vesi vähendab suure energiakuluga protsesside käigus tekkiva tolmu taset.
(Klõpsake video esitamiseks.)
Notes: Järgmises videos näidatakse vee mõju tolmu summutamise vahendina niisketes protsessides. Videopildi kõrval näete graafikut ja punast riba, mis illustreerib tolmu kontsentratsiooni mg/m3.
Tolmu kontsentratsiooni mõõtmine ei puuduta sissehingatavat kristalset ränidioksiidi, see põhineb poolkvantitatiivsel mõõtmisel. Oluline ei ole tolmu kontsentratsiooni väärtus, vaid suhteline erinevus kokkupuutetasemete vahel soovitatavate tegevuste ja muude tegevuste korral.

## Slide 9
MÄRGPROTSESSIDE KASUTAMINE
Märgprotsesse eelistatakse alati, kui võimalik (ja kui need on kasutamiseks ohutud). Märgprotsesside kasutamisel:
veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud
veenduge, et veevarustus oleks antud ülesande jaoks sobiv ja piisav
kasutage ka märgpuhastusmeetodeid
kaitske tööks vajalikku vett külmumise eest
Kontrollige bakterite taset kohtades, kus võib moodustuda kondensaat
Notes: Võimalusel tuleks alati kasutada märgprotsesse, et piirata õhus lenduva tolmu teket. Mitte kõik elektrilised tööriistad pole märgtöötluseks sobivad. Veenduge, et kasutatav varustus on antud ülesande jaoks sobiv.
Enne märgprotsesside kasutamist veenduge, et seadmed ja veesüsteem töötavad korralikult. Kui kahtlustate, et seadmed ei tööta korralikult, võtke ühendust kohapealse juhiga.

## Slide 10
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA MÄRGPROTSESSIDE KASUTAMISEL
TEHKE ALATI
Kui see on võimalik ja ohutu, rakendage veepõhist tolmusummutust
Veenduge, et vesi juhitakse sobivasse äravoolusüsteemi
Koristage lekked ja lombid koheselt
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Kasutage liigset veesurvet, mis võib paisata õhku varem settinud tolmu. Peen udu või pihustus on tõhusam kui tugev veejuga.
Kasutage vee abil summutamist seadmetega, mis ei toeta vee imbumist
Tekst koolitajale — lisage täiendav tekst teie kontekstiga sobivate märgprotsessidega seotud meetmete kohta

## Slide 11
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava koolitusmaterjali loomiseks.
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > lisage failist.
Täiendavate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 12
KOKKUVÕTE
Märgprotsessid hoiavad tolmu miinimumtasemel ja vähendavad RCS-iga kokkupuute ohtu.
Pidage meeles:
võimalusel kasutage alati veesüsteeme
veenduge, et veesüsteemid oleksid antud ülesande jaoks sobivad ja piisavad
kui kahtlustate, et veesüsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust otsese juhi või kohapealse halduriga

## Slide 13
TÄIENDÕPE
Head tavad kristallränidioksiid sisaldavate mineraalsete toorikute märgtöötlemiseks elektriliste käsitööriistade abil (ülesanne 2.1.14d)
Vee/lisandite kasutamise head tavad teedel või avatud pindadel tolmutaseme vähendamiseks (ülesannete leht 2.2.27)
Veepõhise tolmusummutamise head tavad (ülesannete leht 2.2.35)
Müürirajatiste, aglomeeritud ja looduslike kivide märglõikamisprotsesside head tavad (ülesanne 2.2.42)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.