## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Comment minimiser l'exposition à la poussière de silice cristalline respirable (SCR) lors des activités de maintenance, d'entretien et de réparation
Les risques supplémentaires sur le lieu de travail
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice.
Cette formation fournit des conseils sur les activités de maintenance, d'entretien et de réparation dans les environnements qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Les activités de maintenance, d'entretien et de réparation contribuent à un bon niveau d’hygiène, ce qui fait partie des cinq principales techniques de contrôle de la poussière.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Cette activité peut générer beaucoup de poussière
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
TYPES DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
Maintenance/Entretien/Réparation Préventif Planifié Quotidiennement
Maintenance/Entretien/Réparation Préventif Planifié de Routine
Pannes et Urgences
(Liste non exhaustive)
Notes: Certains employés et sous-traitants — par exemple les monteurs, les électriciens, les patrouilleurs et les ouvriers — devront effectuer des activités de maintenance, d'entretien et de réparation. Les employés peuvent prendre plusieurs mesures pour s'assurer que ces activités se déroulent sans encombre.

## Slide 8
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Ce qui aide :
Anticiper afin de mettre en place des procédures et des équipements (y compris des équipements de protection individuelle) pour faire face aux pannes, aux défaillances et aux déversements en toute sécurité
Veiller à ce que le lieu de travail soit propre en utilisant des méthodes de nettoyage appropriées
Nettoyer les sols et les équipements avec un tuyau d'arrosage à basse pression ou un balayage humide — ne jamais balayer la poussière avec un balai sec
Nettoyer les déversements secs avec des systèmes d'aspiration HEPA — ne jamais nettoyer avec de l'air comprimé
Vérifier que les systèmes d'extraction des poussières sont en marche
Prévoir des racleurs de bande sur les convoyeurs
Notes: Les lieux de travail sont très fréquentés. Tenez compte des facteurs environnementaux à l'écran pour faciliter les activités de maintenance, d'entretien et de réparation.
Assurez-vous que le lieu de travail est propre et que les systèmes d'extraction sont en marche et fonctionnels. Cela réduira le risque de blessure — un environnement propre est un environnement sûr.
L'installation de racleurs de bande sur les convoyeurs minimisera les déversements.

## Slide 9
AUTRES DANGERS
Avant de commencer les activités de maintenance, d'entretien et de réparation, tenez compte des dangers suivants :
Bruit excessif
Travail en hauteur
Machines en mouvement
Espaces confinés
Procédés de soudage, de brûlage, de coupe et de meulage
Limiter l'accès au personnel autorisé uniquement
Notes: Bien que l'exposition à la poussière soit une préoccupation majeure pour tous les travailleurs sur le site, des dangers supplémentaires peuvent représenter un risque pour les personnes effectuant des activités de maintenance, d'entretien et de réparation. Avant de commencer de telles activités, considérez les dangers à l'écran, au-delà de l'exposition à la SCR.

## Slide 10
BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE
Manger dans une zone éloignée des processus de travail impliquant une exposition possible à la SCR
Avant de manger, boire ou fumer, les travailleurs doivent se laver les mains et le visage et changer de vêtements
Fumer est mauvais pour la santé et peut augmenter les dommages associés à la poussière de silice cristalline.

## Slide 11
Notes: La vidéo suivante montre les bonnes pratiques liées aux activités de maintenance, d’entretien et de réparation.
À côté de la vidéo, un graphique et une barre rouge illustrent la concentration de poussière en mg/m3.
La mesure de la concentration de poussière ne concerne pas la silice cristalline respirable, elle est basée sur une mesure semi-quantitative. L'essentiel n'est pas la valeur de la concentration de poussière mais la différence relative entre les niveaux d'exposition pendant la pratique recommandée et les autres pratiques.

## Slide 12
MAINTENANCE, ENTRETIEN, RÉPARATION – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Anticiper les pannes, les défaillances et les déversements
Veiller à ce que le lieu de travail soit propre
Nettoyer immédiatement les déversements
Signaler les équipements et installations endommagés
À NE PAS FAIRE
Utiliser un équipement endommagé ou trop usé
Nettoyer à l'aide d'un balai sec ou d'air comprimé
Texte pour le formateur - Informations supplémentaires nécessaires

## Slide 13
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 14
CONCLUSION
Les activités de maintenance, d'entretien et de réparation sont des procédures de routine nécessaires dans toutes les industries. N'oubliez pas :
Anticipez les pannes, les défaillances et les déversements
Maintenez le lieu de travail propre et bien ventilé
Faites attention aux risques supplémentaires sur le lieu de travail
Le formateur peut ajouter des conclusions contextuelles
Notes: Les activités de maintenance, d'entretien et de réparation sont des procédures de routine nécessaires dans toutes les industries. Vérifiez et mettez en place des mesures pour aider les travailleurs

## Slide 15
POUR EN SAVOIR PLUS
Bonnes Pratiques pour les Activités de Maintenance, d’Entretien et de Réparation (Fiche de travail 2.1.14)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.